## Slide 1: move_base代码流程
1.创建服务 action server
as_=new MoveBaseActionServer(ros::NodeHandle(), "move_base", boost::bind(&MoveBase::executeCb, this, _1), false);
2.加载参数
private_nh.param("base_global_planner", global_planner, std::string("navfn/NavfnROS"));
3.建立3个plan buffer
//set up plan triple buffer
planner_plan_=new std::vector<geometry_msgs::PoseStamped>();
latest_plan_=new std::vector<geometry_msgs::PoseStamped>();
controller_plan_=new std::vector<geometry_msgs::PoseStamped>();
4.创建线程
planner_thread_ = new boost::thread(boost::bind(&MoveBase::planThread, this));
5.发布和订阅topic
advertise cmd_vel,current_goal ,move_base/goal
subcribe move_base_simple/goal("move_base_simple/goal" geometry_msgs/PoseStamped)
6.创建并初始化global costmap 和global planner
7.创建并初始化local costmap 和local planner
8.启动 costmap
9.发布server
make_plan,clear_costmap
10.启动 ACTION SERVER。
11. 动态配置服务
dynamic_reconfigure 回调函数 ： reconfigureCB
订阅move_base_simple/goal
创建线程planner_thread_
创建服务 action server
创建并初始化global costmap 和global planner
创建并初始化local costmap 和local planner
make_plan,clear_costmap
启动 ACTION SERVER
Move_base初始化

## Slide 2: move_base控制流程
Action server
move_base_simple/goal topic
Move_base
goalCB
executeCb
Wake up
planner_thread_
executeCycl
makeplan
Global planner
Make_plan
Local planner
vel_pub_.publishcmd_vel);
ccomputeVelocityCommands

## Slide 3: Costmap_2d_ros
1.Costmap_2d_ros 初始化：
找到 global_frame 和 robot_base_frame 并等待有效。
2.创建 LayeredCostmap
resetOldParameters ：初始化plugins 的参数.
Subcribe footprint_topic / footprint topic.
发布footprint topic.
makeFootprintFromParams：解析文件，创建footprint 的points
3.创建 Costmap2DPublisher
Costmap2DPublisher发布两个topic costmap 和 costmap_updates
创建timer检查机器人位置：
private_nh.createTimer(ros::Duration(.1), &Costmap2DROS::movementCB, this);
Costmap2DROS::start() 中依次激活plugins：
(*plugin)->activate();
StaticLayer::onInitialize()：订阅 map 和map_updates topic
Layer: updateBounds 根据机器人的位置，输出一个世界坐标系的范围。代表costmap的区域？
Layer: updateCosts 更新 某个 区域的cost值，到传入的master_grid中。

## Slide 4: Inflation layer的算法
1.costmap的范围做了两次膨胀，第一次是覆盖到膨胀范围内的障碍物，第二次是覆盖外部障碍物的膨胀。
初始化两个cache，减小运行时的计算消耗：
dx,dy的对应的距离数组(计算直角三角行斜边长度)：
cached_distances_[i][j] = hypot(i, j);
距离对应的cost值(计算e的指数函数)：
cached_costs_[i][j] = computeCost(cached_distances_[i][j]);
2. 创建一个 inflation_cells_，该表格存放如下内容:index，当前cell的x,y，相邻障碍物所在cell的x,y。
从障碍物所在的cell开始，依次将障碍物周边的cell加入到inflation_cells_[distance]中.
在enqueue函数中会过滤distance > cell_inflation_radius_ 的cell。
然后再遍历 inflation_cells_[]中每个distance中的每个cell，调用costLookup 后与原来的cost做比较，取较大值.

## Slide 5: Abstacle layer的算法
订阅配置文件中所有的topic（"PointCloud2"，"PointCloud"， "LaserScan"），分别注册这些topic的回调函数（laserScanCallback，laserScanValidInfCallback，pointCloud2Callback，pointCloudCallback）。
这些topic的msg最终都会转成sensor_msgs::PointCloud2 类型，存放到buffer->bufferCloud(cloud); 中。
ObservationBuffer ：
将sensor_msgs::PointCloud2转成 pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>，再将这些点tf到global的frame下,然后遍历每一个point，过滤高度异常的点：max_obstacle_height_，min_obstacle_height_。
过滤后的点存入observation_list_.front()中（front是函数开头新创建的Observation()，再push到observation_list_中）：observation_list_.push_front(Observation());
updateBounds：
函数中遍历observation_list_ 中的cloudy数据，剔除超出 obstacle_range_和max_obstacle_height_ 的point,更新costmap的值：costmap_[index] = LETHAL_OBSTACLE;
然后调整minx,miny,maxx,maxy的范围，使其包含该point。
除了pcd之外，还需要包含Footprint的范围：updateFootprint(robot_x, robot_y, robot_yaw, min_x, min_y, max_x, max_y);
最终返回一个包含所有有效点和foo他print的范围.

## Slide 6
updateCosts：
更新costmap中的值到 master_grid中，有两种方式：
case 0: // Overwrite
updateWithOverwrite(master_grid, min_i, min_j, max_i, max_j);
break;
case 1: // Maximum
__default__.neutral_cost = 50;
//这个值代表path中每增加一个cell的路程代价值增加50。
Globalplan流程
makePlanService ->makePlan->calculatePotentials->add
->QuadraticCalculator::calculatePotential
->getPlanFromPotential
→orientation_filter_→processPath //计算每个点的角度
→publishPlan(plan);

## Slide 7: astar算法
1. calculatePotential
从起始点开始向外扩展，计算每一个点的代价值，一直扩展到goal点结束。
2. getPlanFromPotential
从结束点开始向4个方向找代价值最小的点，一直找到start点结束。这些点的集合就构成了一个path。